## Slide 1: x

## Slide 2: PLC 연습문제

## Slide 3: Q1.
PLC RUN 모드로 전환하면 P11 ON상태
P1 입력(ON)하면 P11은 OFF되고, P10은 ON
P1 복귀(OFF)하면 P11은 ON, P10은 OFF
LOAD / LOAD NOT
- 1개의 버튼을 이용하여 각각 2가지 동작을 혼합하여 활용하는 법
* 타임차트
P1이 켜지면
P10도 켜지고
P11은 꺼짐
P1이 꺼지면
P10도 꺼지고
P11은 켜짐
Notes: 10분

## Slide 4: A1.
PLC RUN 모드로 전환하면 P11 ON상태
P1 입력(ON)하면 P11은 OFF되고, P10은 ON
P1 복귀(OFF)하면 P11은 ON, P10은 OFF
LOAD / LOAD NOT
- 1개의 버튼을 이용하여 각각 2가지 동작을 혼합하여 활용하는 법

## Slide 5: Q2.
P1을 입력하면 P10이 점등
P1이 OFF 되어도 P10은 계속 점등
자기유지
- 스위치 눌렀다 떼더라도 상태가 유지되는 회로
Notes: 5분, 단순 자기유지

## Slide 6: A2.
P1을 입력하면 P10이 점등
P1이 OFF 되어도 P10은 계속 점등
자기유지
- 스위치 눌렀다 떼더라도 상태가 유지되는 회로

## Slide 7: Q3.
P1을 입력하면 P10이 점등
P1이 OFF 되어도 P10은 계속 점등
P2를 ON하면 P10은 OFF되며 회로는 초기화
P2를 OFF하고, 다시 P1을 누르면 회로는 반복동작
상태유지명령 (SET)
- SET/RESET 코일을 사용한 상태 유지 회로
Notes: 요거는 같이 하기,
셋코일 리셋코일은 한 적이 없으니까!!!!
리셋코일: 앞의 연결선이 1,0과 관계없이 처음부터 항상 1.
셋코일: 처음엔 0인 상태이고 1이 전달되면 상태가 on으로 변경되지만 이후에 스위치를 끈다고 해서 셋코일이 꺼지지 않는다.
셋과 리셋코일은 서로가 서로를 끄고 켤 수 있다. (코일끼리 가튼 주소여야 함)

## Slide 8: A3.
P1을 입력하면 P10이 점등
P1이 OFF 되어도 P10은 계속 점등
P2를 ON하면 P10은 OFF되며 회로는 초기화
P2를 OFF하고, 다시 P1을 누르면 회로는 반복동작
상태유지명령 (SET)
- SET/RESET 코일을 사용한 상태 유지 회로

## Slide 9: Q4.
P1을 입력하면 P10이 점등
점등되고 있는 중간에 P2를 눌러도 변화 없음
P3를 입력하면 P10이 소등
P2 입력 시 P10이 점등
P3를 입력하면 P10이 소등
즉, P1과 P2 둘 중 어느 한 개를 누르더라도 P10은 점등되며 P3로 소등 및 회로 초기화 가능
OR
- 조건들 중 하나만 충족하더라도 실행되는 회로
Notes: 15분.. 쉬운데..

## Slide 10: A4.
P1을 입력하면 P10이 점등
점등되고 있는 중간에 P2를 눌러도 변화 없음
P3를 입력하면 P10이 소등
P2 입력 시 P10이 점등
P3를 입력하면 P10이 소등
즉, P1과 P2 둘 중 어느 한 개를 누르더라도 P10은 점등되며 P3로 소등 및 회로 초기화 가능
OR
- 조건들 중 하나만 충족하더라도 실행되는 회로

## Slide 11: Q5.
P1이 입력될 때, P10 자기유지 동작
P2가 입력될 때, P10 OFF, P11 ON
P3 입력 시 전체 동작 OFF
다시 P1 입력 시 위 동작 반복
P1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
후입력
- 동작 중인 회로에서 특정한 입력이 발생하면 다른 회로를 동작
Notes: 20분

## Slide 12: A5.
P1이 입력될 때, P10 자기유지 동작
P2가 입력될 때, P10 OFF, P11 ON
P3 입력 시 전체 동작 OFF
다시 P1 입력 시 위 동작 반복
후입력
- 동작 중인 회로에서 특정한 입력이 발생하면 다른 회로를 동작

## Slide 13: Q6.
P1 최초 입력 시 P10이 ON, 두 번째 입력 시 OFF
버튼 입력 마다 ON, OFF 반복 동작
원 버튼 조작
- 스위치가 아닌 버튼 하나로 ON/OFF 동작하는 회로
Notes: hint: 검출접점 사용해야 한다.
off 할 때 반응이 유지되어야 하기 때문

## Slide 14: A6.
P1 최초 입력 시 P10이 ON, 두 번째 입력 시 OFF
버튼 입력 마다 ON, OFF 반복 동작
원 버튼 조작
- 스위치가 아닌 버튼 하나로 ON/OFF 동작하는 회로
Notes: 15분,
기본 자기유지 + 다시 켰을 때 꺼지도록 하려면?
기존 자기유지에 B접점. 크로스로 추가
TMP 같은 경우에는 상태가 변경되지 않는 것 처럼 보이지만 실제로 한 스캔에 대해서는 변경이 되기(?) 때문에 다음 스캔에 P10상태를 반영할 수 있는 것

## Slide 15: Q7.
P0이 입력 되면 3초 후에 T0 동작으로 P10이 ON
P0이 OFF되면 P10이 OFF
타이머
- 타이머를 사용하여 일정 시간이 지난 후 동작하는 회로
Notes: T0은 펑션 블록의 인스턴스, 10분

## Slide 16: A7.
P0이 입력 되면 3초 후에 T0 동작으로 P10이 ON
P0이 OFF되면 P10이 OFF
타이머
- 타이머를 사용하여 일정 시간이 지난 후 동작하는 회로

## Slide 17: Q8.
P1이 입력되는 동안만 회로가 실행
P10은 1초 점등, 2초 소등을 반복
P1을 OFF하면 회로도 OFF
타이머/플리커 (TON)
- 타이머가 포함된 플리커(깜박이) 회로
Notes: 깜빡이 회로 (플리커), 20뷴

## Slide 18: A8.
P1이 입력되는 동안만 회로가 실행
P10은 1초 점등, 2초 소등을 반복
P1을 OFF하면 회로도 OFF
타이머/플리커 (TON)
- 타이머가 포함된 플리커(깜박이) 회로

## Slide 19: Q9.
P1을 입력하면 P10이 점등
P10이 2초간 점등 후 P11, P12가 순차 점등
P12가 소등한 후 회로는 자동 초기화
P1을 다시 입력하면 반복 동작
순차점등 (TON)
- 타이머에 따라 순서대로 작동하는 회로
Notes: 25분

## Slide 20: A9.
P1을 입력하면 P10이 점등
P10이 2초간 점등 후 P11, P12가 순차 점등
P12가 소등한 후 회로는 자동 초기화
P1을 다시 입력하면 반복 동작
순차점등 (TON)
- 타이머에 따라 순서대로 작동하는 회로

## Slide 21: Q10.
P1을 4번째 입력할 때 P10이 ON
P2 입력하는 순간 P10 리셋
다시 P1을 입력하면 1~3번 동작 반복
카운터 (CTU)
- 특정 기능이 특정 횟수만큼 동작하면 작동하는 회로

## Slide 22: A10.
P1을 4번째 입력할 때 P10이 ON
P2 입력하는 순간 P10 리셋
다시 P1을 입력하면 1~3번 동작 반복
카운터 (CTU)
- 특정 기능이 특정 횟수만큼 동작하면 작동하는 회로
Notes: 쉬움

## Slide 23: Q11.
P1 첫 번째 입력 시 P10 ON
P1 두 번째 입력 시 P11 ON
P1 세 번째 입력 시 P10, P11 OFF 되면서 리셋
다중카운터 (CTU)
- 특정 횟수 별로 각각 다른 기능이 작동하는 회로

## Slide 24: A11.
P1 첫 번째 입력 시 P10 ON
P1 두 번째 입력 시 P11 ON
P1 세 번째 입력 시 P10, P11 OFF 되면서 리셋
다중카운터 (CTU)
- 특정 횟수 별로 각각 다른 기능이 작동하는 회로